## Slide 1
MAHA ALD Oxide S/W V1.1.3_Build_8
Pending Item List
WONIK IPS
Software 1Team
2019. 11. 07.

## Slide 2
SW VOC Item
No | 항목 | 설명 | 진행 사항 | 비고
1 | PLC Inter lock Option 기능 추가 | Process 진행 중 PLC Intlk 발생 시 Process Abort되어 해당 Wafer Particle 발생 Process 진행 중 PLC Intlk 발생 시 Level을 Option화 - Warning/ChmDis/Abort 성으로 나누어 설정 가능하도록 개발 요청 | 사내 CIP 검증 | MAHA ALD
2 | Heat Exchanger Level Low Alarm 추가 | Chiller Level Low시 해당 Warning Alarm으로 확인하여 계획적이며 안정적인 Chiller Charge 가능 구현 | 사내 CIP 검증 | MAHA ALD

## Slide 3
1. PLC Inter lock Option 기능 추가
구분항목 | 에러 □ 개발 ■ | 고객사명 | SEC 17L | 발생일자 | - | 요 청 자 | 17L 김경훈님
조치여부 | 가능 ■ 불가능 □ | 설비 적용 | HQ □ ALD ■ | 완료일자 | - | 작 성 자 | 유기종
불가능 사유 |  |  |  | Version | V1.1.3_Build_8 |  | 
에러/개선 요청내용 | Process 진행 중 PLC Inter Lock 발생 시 Process Abort되어 해당 Wafer Particle 발생 |  |  | 에러/개선 형태 및 영향 | Process 진행 중 PLC Inter Lock 발생 시 Level을 Option화 하여 Warning/ChmDis/Abort 설정 가능하도록 개발 |  | 
개선결과 | CDA, RF Filter Fan Inter Lock에 Option으로 ChmDis 추가 |  |  |  |  |  | 
기능 설명 |  |  |  |  |  |  | 
CDA Inter Lock ChmDis 추가
RF1,2 Filter Fan Inter Lock

## Slide 4
2. Heat Exchanger Level Low Alarm 추가
구분항목 | 에러 □ 개발 ■ | 고객사명 | SEC 17L | 발생일자 | - | 요 청 자 | 17L 김경훈님
조치여부 | 가능 ■ 불가능 □ | 설비 적용 | HQ □ ALD ■ | 완료일자 | - | 작 성 자 | 유기종
불가능 사유 |  |  |  | Version | V1.1.3_Build_8 |  | 
에러/개선 요청내용 | Chiller Level Low시 해당 Alarm이 없어 Charge에 불편 |  |  | 에러/개선 형태 및 영향 | Chiller Level Low시 해당 Warning Alarm으로 확인하여 계획적이며 안정적인 Chiller Charge 가능 구현 |  | 
개선결과 | Heat Exchanger Level Low Waring Alarm이 발생하여 Charge을 원활하게 가능 |  |  |  |  |  | 
기능 설명 |  |  |  |  |  |  | 
Alarm ID : 8632
Heat Exchanger Level Low Waring Alarm